«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

___________

И.В. Прядун

РАСЧЕТ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

Железногорск, 2020

Общие положения

Для электросетевых организаций показатели надежности и качества услуг определяются в отношении оказываемых электросетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии, а также осуществляемого технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующей электросетевой организации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства электросетевых организаций и иных лиц (далее

-оказываемые услуги, потребитель услуг).

Уровень надёжности и качества услуг определяется как обобщенный интегрированный показатель и состоит из показателя уровня надёжности оказываемых услуг и показателя уровня качества оказываемых услуг ТСО.

Показатель уровня надёжности оказываемых услуг ТСО определяется как средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчётный период.

Показатель уровня качества оказываемых услуг определяется для электросетевых организаций в отношении услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства ТСО.

Показатель уровня качества оказываемых услуг является интегрированным показателем и состоит из показателей - индикаторов качества.

Индикаторы качества оказываемых потребителям услуг характеризуют степень направленности деятельности ТСО по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению ЭПУ потребителей (заявителей) к электрическим сетям на сокращение времени решения возникающих вопросов, оптимизацию затрат потребителей услуг и, в целом, на создание наиболее благоприятных условий их взаимодействия с ТСО.

Индикатор информативности характеризует полноту, достоверность, актуальность и доступность для потребителей услуг информации об объеме, порядке предоставления и стоимости услуг, оказываемых ТСО.

Индикатор исполнительности характеризует степень исполнения ТСО в установленные сроки всех ее обязательств по отношению к потребителям услуг, регламентированных соответствующими документами.

Индикатор результативности обратной связи характеризует наличие эффективной обратной связи с потребителями услуг, позволяющей в разумные сроки разрешать возникающие в процессе деятельности вопросы, в том числе связанные с качеством и стоимостью оказываемых услуг.

Сбор и учёт первичных данных, необходимых для расчета фактического значения показателя уровня надёжности П производится в форме 1.1. Заполненная по итогам расчётного периода регулирования в пределах долгосрочного периода форма 1.1 является обоснованием расчёта показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии. В графе 1 указывается наименование программного комплекса, на базе которого реализована база учёта актов расследования технологических нарушений (аварий). В графе 2 указывается суммарная за отчётный месяц продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии потребителю услуг в результате технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющих продолжительность свыше времени автоматического восстановления питания (автоматическое повторное включение, автоматический ввод резерва).

Для расчета показателя надёжности под продолжительностью прекращения передачи электрической энергии в отношении потребителя услуг понимается интервал времени от момента возникновения технологического нарушения (аварии) на объектах электросетевой организации, сопровождаемого полным (частичным) прекращением передачи электрической энергии потребителю услуг, приведшим к нарушениям энергоснабжения конечных потребителей электрической энергии, до момента устранения технологического нарушения на объектах данной электросетевой организации, но не превышающий интервал времени до момента восстановления энергоснабжения конечных потребителей электрической энергии. В суммарной продолжительности не учитываются перерывы (нарушения) электроснабжения, произошедшие:

в результате технологических нарушений (аварий), отключений, переключений в

сетях смежных электросетевых организаций, в сетях организаций, осуществляющих деятель

ность

по производству и (или) передаче электрической энергии (мощности), в сетях потребителей услуг;

по инициативе системного оператора;

при осуществлении в пределах охранных зон объектов

электросетевого хозяйства согласованных электросетевой организацией

действий в порядке,

предусмотренном Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. No 160;

в результате обстоятельств непреодолимой силы, либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность электросетевой организации.

В графе 3 указывается общее количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети ТСО, значение фиксируется ежемесячно с учётом изменений количества точек присоединения в соответствующем месяце, в том числе принятых в опытно-промышленную эксплуатацию.

Приложение N 1

к методическим указаниям

по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров

и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальных

сетевых организаций

ФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ

НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении

передачи электрической энергии для потребителей услуг

ООО «Железногорской Сетевой Компании»  за 2019 год

| Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 январь | 0 | 740 |
| 2 февраль | 0 | 741 |
| 3 март | 23,13 | 749 |
| 4 апрель | 2,62 | 753 |
| 5 май | 0 | 754 |
| 6 июнь | 0 | 792 |
| 7 июль | 15,62 | 796 |
| 8 август | 0 | 801 |
| 9 сентябрь | 3,64 | 773 |
| 10 октябрь | 4,83 | 776 |
| 11 ноябрь | 0 | 779 |
| 12 декабрь | 0 | 780 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

--------------------------------

<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности

прекращений передачи электрической энергии

ООО «Железногорская Сетевая Компания» за 2019г.

__

| Максимальное за расчетный период 2018г. число точек присоединения (N тп) | 801 |
| --- | --- |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр ) | 49,84 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 0,0622 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

Форма 1.5 - Предложения ООО «Железногорская Сетевая Компания»

по плановым значениям показателей надежности и качества

услуг на каждый расчетный период регулирования

в пределах долгосрочного периода

регулирования <1>

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П п) | Плановые осмотры оборудования 1 раз в квартал, плановые ремонты |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П тпр) | Сокращение срока тех.присоединения |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (П тсо) | Заочное обслуживание потребителей, путем приема заявок и направления договора через интернет |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<2> Информация предоставляется справочно.

Форма 1.8 - Предложения ООО «Железногорская Сетевая Компания»

по плановым значениям показателей надежности и качества

услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах

долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных

периодов регулирования, начавшихся с 2018 года)

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обосн-е) | Значение показателя, годы: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens). Тыс.кВт.ч |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

_____ Главный инженер					Е.В.Шеховцов

Форма 1.7 - Предложения ООО «Железногорская Сетевая Компания»

по плановым значениям показателей надежности и качества

услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах

долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных

периодов регулирования, начавшихся с 2018 года)

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  | 2,34 | 2,32 | 2,31 | 2,3 | 2,3 |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,82 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

_____ Главный инженер					Е.В.Шеховцов

<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<2> Информация предоставляется справочно.

Приложение N 2

к методическим указаниям

по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров

и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальных

сетевых организаций

ФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности

ООО «Железногорская Сетевая компания» за 2019г (Ин)

| Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 3 | 2 | 150 | прямая | 2 |
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - | - | прямая | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | 2 |
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | 2 |
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 12 | 10 | 120 | - | 2 |
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | - | 2 |
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 2 | 1 | 200 | прямая | 2 |
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2 |
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2 |
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2,5 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 7 | 5 | 140 | обратная | 3 |
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |
| 7. Итого по индикатору информативности (Ин ) | - | - | - | - | 2,08 |

Главный инженер							Е.В.Шеховцов

Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

ООО «Железногорская Сетевая Компания» за 2019г (Ис)

| Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0,5 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 2 | 2 | 100 | обратная | 0,5 |
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  |  |  | обратная | 0,5 |
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 14 | 14 | 100 | - | 0,5 |
| б) для остальных потребителей услуг, дней | 14 | 14 | 100 | - | 0,5 |
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0,5 |
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0,5 |
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0,5 |
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0,5 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0,5 |
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0,5 |
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0,2 |
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0,2 |
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | 0,43 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности

обратной связи (Рс)

ООО «Железногорская Сетевая Компания» за 2019г

___________________________________________________________________________

| Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 3 | 1 | 300 | прямая | 2 |
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 |
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 |
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 |
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2 |
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая |  |
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2 |
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | 2 |
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг <1> | 0 | 0 | 100 | - | 2 |
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2 |
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2 |
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2 |
| в том числе по критериям: |  |  |  |  |  |
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 3 | 120 | обратная | 2 |
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 100 | 100 | 100 | прямая | 2 |
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи (Рс ) | - | - | - | - | 2 |

П тсо = 0,1*Ин+0,7*Ис+0,2*Рс

Ин   = 2,08

Ис  = 0,43

Рс = 2

П тсо  = 0,1*2,08+0,7*0,43+0,2*2= 0,91

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

Форма 2.4 - Предложения ООО «Железногорская Сетевая Компания»         организаций по плановым значениям параметров (критериев),

характеризующих индикаторы качества обслуживания

потребителей, на каждый расчетный период

регулирования в пределах долгосрочного

периода регулирования <1>

_________________

| Показатель | Значение показателя, годы: |
| --- | --- |
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <2> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. б)наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. в)должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. г)утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1. наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. наличие информационной справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. наличие в сети интернет сайта ТСО с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством эл.почты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем размещения ее в сети интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1 Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) ТСО в ходе выполнения своих функций, % от общего числа обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности ТСО, % от общего кол-ва обращений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта ТСО в соответствии с нормативными правовыми актами, % от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.среднее время затраченное ТСО на направление проекта договора оказания услуг, дней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. а) среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг (для физических лиц, включая ИП и юр.лиц –субъектов малого и среднего предпринимательства) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. б) среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг (для остальных потребителей услуг) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче эл.энергии, % от общего количества заключенных ТСО договоров с потребителями услуг, кроме физ.лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество эл.энергии, % от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Наличие (отсутсвие -0) установленной процедуры согласования с потребителем услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых ТСО графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, % от общего количества обращений, кроме физ.лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Количество обращений потребителями услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), % от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Наличие (1) структурного подразделения ТСО по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2.1.Общее кол-во обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче эл.энергии и обслуживание, % от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче эл.энергии и обслуживание, % от общего кол-ва обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.количество обращений связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, % от общего кол-ва обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, % от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.количество отзывов и предложений по вопросам деятельности ТСО, поступивших через обратную связь, % от общего кол-во поступивших обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращений потребителей услуг, дней | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2. а)взаимодействие ТСО с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт на 1000 потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. б) взаимодействие ТСО с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть интернет, шт на 1000 потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. в) взаимодействие ТСО с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт на 1000 потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.средняя продолжительность времени на принятие ТСО мер по возмещению потребителю услуг убытков, мес | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.2. доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было венесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,90 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<2> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

Приложение N 3

к методическим указаниям

по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров

и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальных

сетевых организаций

ФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ

КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения

показателя качества рассмотрения заявок на технологическое

присоединение к сети в период 2019

___ ООО «Железногорская Сетевая Компания»

| Показатель | Число, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. () | 92 |
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. () | 0 |
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети () = 1 / мах (1, 92-0) | 1 |

Главный инженер					Е.В.Шеховцов

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения

показателя качества исполнения договоров об осуществлении

технологического присоединения заявителей

к сети, в период 2019

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

| Показатель | Число, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. () | 92 |
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. () | 0 |
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ( П нс_тпр) = 1 / мах (1, 92-0) | 1 |

Главный инженер						Е.В.Шеховцов

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения

показателя соблюдения антимонопольного законодательства

при технологическом присоединении заявителей

к электрическим сетям сетевой организации,

в период 2019г

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. () | 0 |
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. () | 9,2 |
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) = 1 / мах (1, 9,2-0) | 1,0 |

Главный инженер							Е.В.Шеховцов

Приложение N 4

к методическим указаниям

по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров

и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной

(общероссийской) электрической

сетью и территориальных

сетевых организаций

ФОРМА,

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ

НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества

оказываемых услуг электросетевой организации

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

| Показатель | N формулы методических указаний | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 1 | 0,0622 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоедиения, (П тпр) = 0,4*П заяв тпр + 0,4* П нс тпр + 0,2* П нпа_тпр = 0,4*1 + 0,4*1 + 0,2*1 = 1,0 | 2.1 | 1,0 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо), | 3.2 | 0,91 |
| Плановое значение показателя , Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 4 | 0,06 |
| Плановое значение показателя , Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (П тпр) | 4 | 1,0 |
| Плановое значение показателя , Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо), | 4 | 0,91 |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1 методических указаний | 0,06 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 методических указаний |  |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 1,0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0,91 |

Главный инженер						Е.В.Шеховцов

Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня

надежности и качества оказываемых услуг

ООО «Железногорская Сетевая Компания»

| Показатель | N формулы методических указаний | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | 0,65 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65 |
| 2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета = 0,25 |
| 3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 | 0,25 | Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25 |
| 4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 | 0,1 | Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1 |
| 5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | 0,0622 пп. 5.1 |  |
| 6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью |
| 7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | 1,0 пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации |
| 8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | 0,91 пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации |
| 9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К об = 0,65*П п + 0,25* П тпр + 0,1* П тсо = 0,65*0,0622 + 0,25*1+0,1*0,91 | пп. 5.1 | 0,3814 |

___________________________________________________________________________

Главный инженер				Е.В.Шеховцов